## Slide 1: Jarní školení 2016
Letový prostor ČR – 2016
Osvěžení znalostí, novinky a nové zdroje informací
Jiří Pruša
Exkluzivní nezávislý časopis
o letectví od profesionálů

## Slide 2
Stanoviště letových provozních služeb poskytuje neřízeným letům VFR v ČR:
    Letovou informační službu
    Pohotovostní službu
Služby jsou poskytovány bezplatně v režimu H24 - POUŽÍVAT
  Bez plánu stačí jen monitorovat
Provozní frekvence:
    126,1 PRAHA INFORMATION (sektor Čechy part West)
    136,175 PRAHA INFORMATION (sektor Čechy part East)
    Telefonní kontakt: 220 374 393
  Vysvětlení práce FIS a doporučení pro komunikaci se službou INFORMATION budou od 1.3. 2016 názorně předvedena na videu umístěném na www.doletis.cz
To nejlepší co můžete dostat o letectví a létání

## Slide 3
Omezený prostor (Restricted area)
Vzdušný prostor vymezených rozměrů nad pevninou nebo teritoriálními vodami státu, ve kterém je let letadla omezen v souladu se stanovenými podmínkami.
Dočasně vyhrazený prostor (TSA) je definovaná část vzdušného prostoru za normálních okolností, v pravomoci jedné složky letectví, která je, na základě společné dohody dočasně vyhrazená, pro výhradní použití jinou složkou letectví a přes kterou nebude povolen průlet jiného provozu.
Dočasně rezervovaný prostor (TRA) je definovaná část vzdušného prostoru za normálních okolností, v pravomoci jedné složky letectví, která je na základě společné dohody dočasně rezervovaná, pro specifické použití jinou složkou letectví a přes kterou může na základě ATC povolení proletět jiný provoz.
Nové rubriky zaměřené na aktivní piloty

## Slide 4
Změny od 15. 10. 2015
Názvy prostorů se budou uvádět bez mezer (LKD, LKP, LKTRA…)
LKR 1-5 se mění na LKTSA1-5, LKTSA2 se rozděluje na LKTSA2A/B/C, horní hranice se mění z FL410 na FL405
Prostor LKR 6 se mění na LKTRA6
Některé prostory zanikly, některé vznikly, u některých se změnily hranice  vše lze najít na nové mapě či aplikaci ŘLP AISVIEW
Nové rubriky zaměřené na aktivní piloty

## Slide 5
AISVIEW – webová aplikace umožňující získání následujících informací:
  Plánované aktivované prostory – AUP (14.00 předchozí den)
  Skutečně aktivované prostory – UUP (09.00 aktuální den)
  Grafické zobrazení aktivovaných prostorů (AUP) v ČR v závislosti na plánovaných časech letu
  Metary a meteo informace pro letiště v ČR
Nové rubriky zaměřené na aktivní piloty

## Slide 6
  Plánovaní letů IBS – Integrated Briefing System
    Bezplatný systém poskytovaný ŘLP ČR
    Je nutná registrace (ibs@ans.cz)
    FPL zpracovává přímo ARO Praha (oproti komerčním briefingům je prováděna kontrola operátorem – podchycení chyb, poskytnutí dodatečných informací vztahujících se k letu, individuální přístup)
    Kompletní meteorologické informace, předletová příprava, ATIS, AUP atd.
    V průběhu roku nová vylepšení – návrhy tratě, navržení tratě pomocí mapy
    Nově verze pro mobilní telefony a tablety
Nové rubriky zaměřené na aktivní piloty

## Slide 7
Aisview lze najít na:
  http://aisview.rlp.cz/ - originální zdroj
  www.flying-revue.cz - odkazy na jednotlivé sekce Aisview s vysvětlivkami pro jejich používání
Nové rubriky zaměřené na aktivní piloty

## Slide 8
Od 04.02.2016 vstoupila v platnost změna AIP ENR 1.2 – „Pravidla pro lety za viditelnosti a souvisejících dokumentů VFR příručka a předpis L- frazeologie“. Kromě formálních změn a úprav se mění následující:
Dosavadní „zrušení letového plánu VFR za letu“ se nově označuje “ukončení letového plánu VFR za letu“.
Použitá frazeologie je:
  Letadlo: UKONČUJI LETOVÝ PLÁN / CLOSING MY FLIGHT PLAN
  Stanoviště ATS: LETOVÝ PLÁN UKONČEN V … / FLIGHT PLAN CLOSED AT …
Poznámka: Ukončení letového plánu VFR za letu není povoleno, jestliže let odlétá přes státní hranici z FIR Praha.
Nové rubriky zaměřené na aktivní piloty

## Slide 9
LKD9 BRDA - nový nebezpečný prostor
  účinnost 31 MAR 16
  GND – FL95
  H24/7
  doporučeno vyhnutí
Nové rubriky zaměřené na aktivní piloty

## Slide 10
Lety, na které musí být v ČR předložen FPL
  Všechny lety IFR a kombinované VFR/IFR a IFR/VFR
  Lety VFR
    Startující nebo přistávající z vojenských letišť (LKKB, LKCV, LKNA, LKPD)
    Lety do zahraničí (výjimkou bez FPL jsou pouze pro lety do Německa; do Polska pouze v hladině VFR s dráhou letu mimo CTR/TMA letišť a přistáním na neřízeném letišti; na Slovensko a to pouze v hladině VFR)
    Noční lety VFR
    Lety VFR nad FL095
Čas předložení FPL
  IFR FPL by měl být v ČR předložen alespoň 3 hod. před EOBT (Estimated Off Block Time) a VFR FPL alespoň 1 hod. před EOBT, jinak nemusí být FPL včas zpracován
Nové rubriky zaměřené na aktivní piloty

## Slide 11
Podávání letového plánu
Prostřednictvím ohlašoven ARO
  ARO Praha (budoucí centrální ARO Praha, provoz H24)
  ARO Ostrava (ukončení činnosti koncem května 2016)
Prostřednictvím self-briefingů v
  Karlových Varech
  Brně
  Ostravě (od konce května 2016)
Prostřednictvím IBS
Nové rubriky zaměřené na aktivní piloty

## Slide 12
Doporučení ARO
  uvádět vždy ve svých FPL telefonní číslo, v případě chyb ve FPL to usnadní a zrychlí náprav
Pravidla platná pro podávání VFR FPL mimo ČR
  Lze získat v AIP nebo VFR příručkách příslušných států
  Souhrn těchto pravidel pro země EU je dolaďován v sekci „pro piloty“ webu www.flying-revue.cz
Nové rubriky zaměřené na aktivní piloty

## Slide 13
Nové rubriky zaměřené na aktivní piloty

## Slide 14
Georeference
MĚSTA
Nové rubriky zaměřené na aktivní piloty

## Slide 15
Georeference
ŘEKY
Nové rubriky zaměřené na aktivní piloty

## Slide 16
Georeference
KOMUNIKACE
Nové rubriky zaměřené na aktivní piloty

## Slide 17
Georeference
LETIŠTĚ
Nové rubriky zaměřené na aktivní piloty

## Slide 18
MINIMÁLNÍ
BEZPEČNÁ VÝŠKA
NAD PŘEKÁŽKAMI
Nové rubriky zaměřené na aktivní piloty

## Slide 19
Přechod na šíři kanálu 8,33 KHz
Nařízení EU 1079/2012, 16. 11. 2012
Od 16. 11. 2013 nová zařízení, nový kmitočtový příděl 25/8,33 kHz, týká se leteckých a letadlových stanic a letadel poprvé registrovaných v EU
Po 31. 12. 2017 musí všechny letadlové stanice komunikovat 25/8,33 kHz
Po 31. 12. 2018 až na výjimky komunikace jen v 8,33 kHz
Předpokládá se obměna stávajících zařízení na letištích a v letadlech
Změny frekvencí na řadě letišť
Nové rubriky zaměřené na aktivní piloty

## Slide 20
Další informace k projektu přechodu na šíři kanálu 8,33 KHz
Časopis Flying Revue 3/2016 uveřejní rozhovor s vedoucím projektu ing. Valentou z MD ČR
Web www.flying-revue.cz bude přinášet pravidelné aktualizace postupu projektu a související doporučení
Nové rubriky zaměřené na aktivní piloty

## Slide 21
Kampaň Doletíš?! 2016
  Instruktážní videa pro přípravu a realizaci VFR letů na www.doletis.cz
  Informační video vysvětlující problematiku komunikace se službou Information
  Tipy pro piloty VFR letů na vzdálenější letiště včetně letu z VMC do IMC podmínek
  Připravuje se: instruktážní video pro plachtaře – přistání do terénu, video s problematikou letecké nekázně a také video řešící problematiku stresu v krizových situacích.
  Každé číslo Flying Revue i web www.flying-revue.cz obsahují články a informace ke kampani Doletíš?! i bezpečnosti v oblasti všeobecného letectví.
  Pravidelná soutěž pro piloty o skvělé ceny – Jeppesen, atd
Nové rubriky zaměřené na aktivní piloty

## Slide 22
Nový zdroj spolehlivých informací i možností pro zlepšování znalostí na www.flying-revue.cz – sekce „pro piloty“ – je postupně připravován k plnému spuštění k 1. 4. 2016
  Možnost náslechu živé komunikace na vybraných evropských letištích včetně LKPR
  Meteo v ČR/SR i jednotlivých zemích EU
  Vysvětlení různých meteo informací a situací v letectví – sekce vedená Jacekem Kerumem
  Přístup do jednotlivých sekcí Aisview s vysvětlením jejich využití
  Aktivované prostory v ČR/SR i v zemích EU, kde jsou tyto informace dostupné přes internet
  Zdroje informací (AIP, VFR příručky, národní aerokluby, národní organizace řízení letového provozu atd.) pro jednotlivé země EU
  Problematika leteckého zdraví – sekce pod dohledem MUDr Melechovského
  Problematika leteckého práva v ČR – sekce vedená JUDr Jiřím Horníkem
  Komplexní informace a doporučení pro mezinárodní VFR lety do jednotlivých zemí EU
  Výkladový slovník obsahující 1200 leteckých pojmů
Nové rubriky zaměřené na aktivní piloty

## Slide 23
Díky za pozornost
Nové rubriky zaměřené na aktivní piloty