## Slide 1: ...plkotačky a poudačky 
HORÁC pro GAC únor 2011

## Slide 2: obsah
trocha klimatologie
  vsuvka 1 – tlaková níže, tlaková výše
  vsuvka 2 – transformace vzduchové hmoty
střední Evropa
  vsuvka 3 – roviny, hory

## Slide 3: plachtařská klimatologie
klima = dlouhodobý stav atmosféry
odpoví nám (z větší části) na otázku „proč jezdíme plachtit přes půl světa do Austrálie, Namíbie nebo do Provance?“
co hlavně zajímá plachtaře
  kvalita plachtařského počasí
  počet letových dnů do roka (v sezóně)‏
  prodoužení sezóny (jaro, léto, podzim, zima)‏

## Slide 4: plachtařská klimatologie
podnebné pásy (opakování ze ZŠ)‏
intenzita slunečního záření => plachtařské podmínky
kontinentalita, orografie => homogenita počasí

## Slide 5: plachtařská klimatologie
podnebné pásy
rozložení tlaku na zemi + intenzita slunečního záření
oblasti nižšího tlaku vzuchu (rovník a 60 st ZŠ) - deštivější oblasti
oblasti vyššího tlaku vzduchu ( cca 30 st ZŠ) - sušší oblasti

## Slide 6: plachtařská klimatologie

## Slide 7: plachtařská klimatologie

## Slide 8: plachtařská klimatologie

## Slide 9: vsuvka 1
tlaková výše, tlaková níže
důležité - vertikální pohyby vzduchu uvnitř tlakových útvarů.
velmi slabé vzestupné pohyby synoptického měřítka uvnitř tlakové níže (řádově centimetry/hod)‏
naopak slabé sestupné pohyby v tlakové výši

## Slide 10: vsuvka 1
tlaková níže – vzestupné pohyby vzduchu vedou k ochlazování vzduchu a pokud vzduch stoupá dostateně vysoko vedou ke kondenzaci vodní páry – ke vzniku oblačnosti a srážek. Pokud je vrstva vzduchu dostatečně vertikálně mohutná vznik výrazné vrstevnaté oblačnosti, přeháněk a bouřek.

## Slide 11: vsuvka 1
níže
výše
níže – velkoprostorová kondenzace

## Slide 12: vsuvka 1
vertikální mohutnost tlakové níže – a vůbec důležitý 3D pohled na počasí
nepodceňovat výškové mapy...

## Slide 13: vsuvka 1

## Slide 14: vsuvka 1
mělká (přízemní) tlaková níže – typicky v létě, ve dne, nad kontinentem – Španělsko, Austrálie...
najdete jí jen na přízemních mapách
prohřátý vzduch nad kontinentem je lehčí a řidší než okolní vzduch (nad mořem). Ve výšce 2,5 – 3 km nad zemí mizí a naopak se vysktuje tlaková výše.
slušné plachtařské počasí, nicméně často jen s plochou kupovitou oblačností nebo úplně bez ní...

## Slide 15: vsuvka 1
vysoká tlaková níže – najdete ji i na výškových mapách 500, 300 hPa – výrazná vrstevnatá oblačnost, srážky...
u nás typicky „frontální níže“ od SZ (původem kolem Islandu)‏
od JZ může být i zestárlým hurikánem...

## Slide 16: vsuvka 1

## Slide 17: vsuvka 1
výšková tlaková níže => strašák plachtaře...
zaskočí toho, kdo nekouká na výškové mapy  není vidět na přízemní mapě, ale již v 850, 700 hPa ano. Na přízemní mapě nevýrazné tlakové pole nebo i tlaková výše...
může se udržet i 14 dnů na jednom místě
ráno typicky jasno, během poledního zadekováno s přeháňkami, bouřkami...

## Slide 18: vsuvka 1
tlaková výše
stejně jako níže může být přízemní, vysoká nebo výšková
ve středu výše převládají sestupné pohyby (cm/hod) – vzduch se ohřívá a vysušuje = subsidence
u výrazných výší (třeba 1040 hPa) může být subsidence velmi výrazná => vznik subsidenční inverze

## Slide 19: vsuvka 1
subsidenční inverze => strašák plachtaře
cca 1 km nad zemí – většinou zastaví termiku, velmi stabilní vrstva vzduchu...
vysoké hory X roviny
nepřeceňovat tedy mohutné tlakové výše, nebe může být plechové se slabýma stoupákama do 600 m AGL

## Slide 20: vsuvka 1

## Slide 21: vsuvka 1

## Slide 22: Takže POZOR!
počasí v oblasti středů mohutných tlakových výší bývá často provázené „plechovým nebem“ , kdy je jen čistá termika s nízkým dostupem.
MNOHO plachtařů se již MNOHOKRÁT napálilo na což padlo zbytečně MNOHO dní dovolené...

## Slide 23: vsuvka 1
nevýrazné tlakové pole (žádná výše, žádná níže a navíc: “izobary daleko od sebe”) – nejsou vertikální pohyby synoptického měřítka jako v níži nebo výši. Opět záleží hodně na tom, co je ve výšce – pokud níže tak počasí stojí za prd... Pokud je ve výšce tlaková výše tak je to spíše dobře – nebude pasivní oblačnost (cirry). //Subsidenční inverze se u výškové výše nemusíme obávat (viz. její vznik)

## Slide 24: vsuvka 1
v místě nevýrazného tlakového pole se po pár dnech „upeče“ tzv. místní vzduchová hmota
a tu mají plachtaři rádi...
červenec 1994, 1998
charakter počasí v ní udává hlavně intenzita slunečního záření a podklad

## Slide 25: plachtařská klimatologie - insolace
intenzita slunečního záření (insolace) stoupá od severu směrem k rovníku (na jižní polokouli obráceně)‏
závisí na množství oblačnosti
z kombinace obojího vyplývá, že bude nejvyšší právě někde kolem 30 st ZŠ na severní i jižní polokouli (v době místní letní sezóny)‏
v kombinaci s konfigurací terénu a synoptickou situací má zásadní vliv na dostup stoupáků

## Slide 26: plachtařská klimatologie - insolace
tloušťka vrstvy v hPa, ve které je zvrstvení změněno insolací z izotermické vrstvy na adiabatickou pro různá místa na zemi
u nás max 1000 m
v Rieti kolem 2000 m
v Alice Springs 2500 m
Arabský poloostrov 3000 m

## Slide 27: plachtařská klimatologie - insolace
může tedy někdy překonat i vliv subsidenční inverze, jen začne počasí později, až se vzduch prohřeje na správnou teplotu.
v našich zeměpisných šířkách se ale nemusíme dočkat...
také není všemocná a inverzi přeprat nemusí, pokud je inverze hodně mohutná... třeba inverzi pasátovou...

## Slide 28
plachtařská klimatologie - insolace
redukce tloušky adiabatické vrstvy vlivem oblačnosti
8/8 Ci 90%
8/8 As 60%
8/8 Sc 50%
8/8 Ns 35%
Jak říkají někteří známí plachtaři: „Na cirry se vykašli“
(v Texasu ano...)‏

## Slide 29: plachtařská klimatologie
z předchozího vyplývá, že jsou na zemi místa, kde se dá v sezóně plachtit téměř každý den. Což by už člověk taky očekával, když se tam trmácí přes půl zeměkoule...
nicméně na kvlitu plachtařského výkonu má taky vliv velikosti oblasti s tímto počasím
V Rieti nebo v Provance se taky dá v sezóně slušně lítat každý den, ale tisícovky se tam nelítaj...

## Slide 30: plachtařská klimatologie
velké relativně homogení oblasti – jih Afriky, Austrálie => delší přelety
tak trochu kompromis Španělsko.
menší spolehivé oblasti Rieti, Provance...
(určitě je jich mnohem víc, tohle je jen namátkou)‏
jižní polokoule má výhodu, že se tam lítá v „zimě“
vliv nadmořské výšky krajiny

## Slide 31: plachtařská klimatologie
nic není absolutní...
Kdesi v Austrálii se konaly plachtařské závody v místě, kde 50 let nepršelo... V termínu závodů pršelo 14 dnů v kuse. Až z toho vzniklo známé plachtařské rčení:
Chcete-li zavlažit Saharu, uspořádejte tam plachtařské závody!

## Slide 32: vsuvka 2
transformace vzduchové hmoty
hodně lidí kouká večer na obrázky z družice a hledají jestli byly během dne kumuly ve směru „odkud se k nám nasouvá počasí“
při Z situacích do Německa, při S a SV situacích do Polska, při JV do Maďarska...

## Slide 33: vsuvka 2
to by byla pouhá transpozice
vzduchová hmota se ale při své cestě kontinentem i mění „transformuje“ - většinou to znamená, že získává vlastnosti od povrchu země, na změny jejích vlastností ale stále mají vliv i synoptické vlivy (viz. počasí v tlakových výších a nížích)

## Slide 34: vsuvka 2
obecně se u nás z plachtařského pohledu berou za kvalitní vzduchové hmoty od severu a severovýchodu (někde ze Skandinávie nebo kolem Petrohradu)
studená vzduchová hmota se cestou k nám od spodu (od země) prohřívá a zůstává labilní i po té co k nám dorazí, většinou je ale vertikálně omezená na 1,5 až 2 km (někdy víc, někdy míň)

## Slide 35: vsuvka 2
vertikální omezenost je dobrá z pohledu „převývoje“ - nevznikají přeháňky a bouřky...
ALE – díky rozlévání vzduchové hmoty do stran se může její tloušťka snížit až pod KKH a kumuly už být nemusí, i když „včera“ v Německu a nebo Polsku bylo počasí „jako noha“

## Slide 36: vsuvka 2
rozlévání vzduchové hmoty vede ke vzniku subs. inv.

## Slide 37: Jak je na tom střední Evropa?
relativně nehomogení terén – různorodé počasí
menší kontinentalita klimatu – častější střídání počasí (níže, výše, fronty...)‏
nevyzpytatelné počasí již na několik dní dopředu
nepříliš vysoký počet dnů s „velmi dobrým“ plachtařským počasím
zatím ale nepořádáme mistrovství republiky ve Španělsku nebo Polsku jako Angličani 

## Slide 38: střední Evropa
rozsáhlé roviny – Polsko, Ukrajina (vyšší kontinentalita), Maďarsko – Puszta
pahorkatiny – Českomoravská vrchovina, Schwarzwald, Schwabishe Alb
hory – Fatra, Tatry, Alpy, Krkonoše, Šumava..

## Slide 39: střední Evropa
z IGC souborů ze střední Evropy vyplývá, že nejvýhodnější by byla krajina členitá asi jako Českomorvská vrchovina s nadmořskou výškou terénu od 500 do 800 m... Až si budem nechat stavět nějakou planetu ať víme co objednat...

## Slide 40: vsuvka 3
porovnání rovinné krajiny a hornaté krajiny
každé má své „špecifiká“
nad rovinnou krajinou se může vyskytovat homogenní počasí a více se uplatňují klasické synoptické vlivy – třeba subsidenční inverze
rozsáhlé horské oblasti mohou mít zcela specifické mikroklima a klasické vlivy se tam mohou uplatňovat méně nebo i vůbec - Alpy

## Slide 41: vsuvka 3
horská krajina je obecně zajímavější než „nudná“ rovina
vyšší hory (nad 1500 m) často úplně vyruší vliv subsidenční inverze a také při stabilnějším teplotním zvrstvení nemusí být vzduch nad horami úplně mrtvý v porovnání s rovinou => „horská adiabata“

## Slide 42: vsuvka 3
„horská adiabata“ - v praxi je vypozorováno, že v horském terénu je výška základen výše než by odpovídalo suchoadiabatickému gradientu a rozdílu vlhkosti u země než je v rovinném terénu. V Alpách s vrcholky kolem 3000 m by „horská adiabata“ měla hodnotu h = 0,7°C/100m, pro Krkonoše s převýšením kopců vůči okolnímu terénu kolem 800 m cca h = 0,85°C/100m.
Neví se proč to tak je, ale je to potvrzeno praktickými zkušenostmi 

## Slide 43: vsuvka 3
v horách jsou navíc stoupáky generovány na stejných místech vlivem konstelace terénu, proudění a slunečního záření – je důležitější místní znalost.
navíc pokud fouká může být počasí nad horami ještě zajímavější 
nevýhody se projeví při velké vlhkosti a labilitě vzduchu, kdy využitelný termický interval může být takřka nevyužitelný...

## Slide 44: vsuvka 3
nevýhodou mohou být izolované hory v rovině, kdy nad horami je lať a v okolí hor naprosto mrtvo díky vytvoření místní cirkulace, kdy v okolí hor vzduch klesá a nad horami stoupá, takže se z hor nedá odletět do jiných termických lovišť...
pro „turisty“ a začátečníky může být nevýhodou malá nebo žádná místní znalost hor při různých druzích počasí.
nad hornatým terénem je také větší četnost výskytu přeháněk a bouřek, pasivní oblačnosti a srážek...

## Slide 45: Kde u nás hledat/čekat nejlepší plachtařské počasí
okrajové oblasti tlakových výší zasahujících do střední Evropy od severu
  jaro, začátek léta
nevýrazné tlakové pole, nejlépe déletrvající
  léto
nefrontální mělké tlakové níže
  konec jara, léto