## Slide 1: Papíry
osvědčení o zápisu do leteckého rejstříku
platné osvědčení o letové způsobilosti
doklad o pojištění letounu (pojistný certifikát)
povolení ke zřízení a provozování palubní radiostanice
palubní deník
letová příručka
provozní příručka
potvrzení o údržbě
podaný letový plán – pokud se vyžaduje
traťová dokumentace
doklady pilota

## Slide 2: Předletová prohlídka
Kabina
Křídlo a podvozek
Motor a vrtule a podvozek
Křídlo a podvozek
Trup
Ocasní plochy
Trup

## Slide 3: Kabina
Řízení (odjistit, vyzkoušet volnost pohybu)
magneta (vypnuta)
nouzový odhoz krytu kabiny (zajištěn)
kontrola napětí baterie (zapnout hlavní vypínač a úsekový spínač BATERIE
kontrola stavu paliva
kontrola tlaku v pásnici
přístroje
kryt kabiny

## Slide 4: Prohlídka letadla
Křídlo a podvozek
Zkontrolovat odtokovou hranu, vztlakové klapky, křidélka (volnost pohybu, vůle v uložení, upevnění závaží, povrch), konec křídla (přídavnou nádrž - stav povrchu, množství paliva, včetně uzavření), povrch křídla, náběžnou hranu. Zkontrolovat stav pneumatik, (stav, tlak - 190 Kpa), stav podvozkové pružiny
Motorové kryty, vrtule, příďový podvozek
Zkontrolovat uzamčení zámků krytů, vrtulové listy (nastavení, poškozen), clonu chlazení válců a záslepky chlazení klikové skříně motoru, pneumatika a tlumič příďového podvozku. Zkontrolovat motorové lože, únik oleje, jednotlivé válce motoru, Zkontrolovat množství oleje
Křídlo a podvozek
Trup
Ocasní plochy
Povrch ocasních ploch, zkontrolujeme volnost pohybu kormidel, zjistíme aktuální vůli v uložení kormidel včetně odlehčovacích plošek, připojení táhla k odlehčovací plošce a vyvážení
Trup

## Slide 5: Vstup do kabiny a spuštění motoru
Po vstupu do kabiny
Seřídit polohu sedadla, připoutat se, vyzkoušet volnost pohybu nožního i ručního řízení, zkontrolovat funkci mechanických vztlakových klapek, nastavit vyvážení (směrové a výškové kormidlo na neutrál), zkontrolovat funkci brzdových pedálů (sešlápnutím obou pedálů současně), zkontrolovat funkci parkovací brzdy (tahem zapnout).
Spuštění motoru
Sekvence úsekových spínačů před spouštěním motoru: zapínáme postupně následující okruh BATERIE, GENERÁTOR, STARTÉR, LETOVÉ PŘÍSTROJE
Zapnout do módu vnitřní zdroj/vnější zdroj, přípust, směs, nastřikovací čerpadlo, ovládání vrtule, kompresor zapnout, zkontrolovat prostor okolo letounu, magneta zapnout (1+2),, spouštěč, po spuštění zkontrolovat tlak oleje, (vnější zdroj odpojit)
Ohřívání motoru
Kontrolujeme teploty, přepínáme nádrže, ověření funkce generátoru, dobíjení baterie

## Slide 6: Motorová zkouška
směs chudá
vypnout kompresor
pevně stát na brzdách
výkon motoru na 2500 otáček (přípustí)
vrtuli 3x přestavit min, max
kontrola magnet
stáhnout na volnoběh, nesmí klesnout tlak oleje
přidat na 2500 otáček / min, zapnout kompresor a otáčky vystoupí cca. o 100
stáhnout přípusť na 1500

## Slide 7: Na vyčkávací
Kontrola řízení
Tlak dusíku
Vyvážení
Klapky
Spínače
Magneta
Korekce
Vrtule
Palivo
Motorové přístroje (teplotx, tlaky)
Letové přístoje (hodnot, tlak, gyro, horizont)
Upínací pasy (kontrola dalších osob na palubě)
Finále, prostor mezi 3 a 4 zatáčkou
Vítr

## Slide 8: Vzlet
Kontrola kompas, gyro
Palivo
Prostor před sebou
Vítr
Čas
Vzlet

## Slide 9: Po vzletu
Rychlost 140 km/h
Zabrzdit kola
Plnění 1
Otáčky 2600
Rychlost 140 km/h
Vztlakové klapky zavřít

## Slide 10: Okruh
1 oz, stoupat do okruhové výšky
Přechod horizont, plnění 0.84, 2400 ot/min
2. oz
úkony po větru, brzdy (podovozek), motorové přístroje, palivo, prostor, směs, kompresor, hlášení
3. oz, stahovat, zatáčka horizont
pokles rychlosti, malé klapky, vyvážení, rychlost 160 km/h, plnění a vrtule
GUMPS
Prostor, 4. oz, úprava rychlosti na 140 km/h, velké klapky
Sestup 140 km/h
Přistání
Zavřít vztlakové klapky
Po vyjetí z dráhy vypnout kompresor

## Slide 11: Opakuj
Letoun v přistávací konfiguraci
Plnění max
Udržovat 140 km/h
Zavřít klapky do polohy pro vzlet
Stoupání 140 km/h
Plnění 1, otáčky 2600 ot/min
Klapky poloha 0

## Slide 12: Traťový let
Příprava, mapa, navigační štítek
Radiostanice
Kompas, Gyro
Horizont
VOR/DME
GPS
Autopilot
Odmrazování
Odpovídač
Praha Information
Letový plán
Leť, Naviguj, Komunikuj
Kvalifikace, VFR Night, EIR, IFR

## Slide 13: Dialog pilot-letadlo
1000 kg
duralu a ušlechtilých ocelí
100 kg kožený pytel sraček
200 - 300
splašených koní

## Slide 14: Odstrašující případy
Zmatenost
Narušené povědomí o situaci
Létání pro radost
Zvýšená razance při provádění normálních postupů
Váhavá vybočení malý kousek od normálních letových režimů
Průlety pro příbuzné a známé
Pokusy o akrobacii